## Slide 1: IOT e o Protocolo MQTT
Tércio Aberto dos santos filho
Universidade Federal de Catalão – UFCat Instituto de Biotecnologia – IBiotec Departamento de Computação – DC Curso de Ciência da Computação - CCC

## Slide 2: Introdução
Rede de transdutores
  Transdutor: é um dispositivo utilizado em conversão de energia de uma natureza para outra.
        Sensor: é um dispositivo que responde a um estímulo físico ou químico de maneira específica, produzindo um sinal que pode ser transformado em outra grandeza física para fins de medição e/ou monitoramento.
        Atuador: é um dispositivo que produz movimento, convertendo energia pneumática, hidráulica ou elétrica, em energia mecânica.

## Slide 3: Introdução
Exemplo de sensores:
Umidade
Detector de som
Velocidade
Batimento Cardíaco
Distância
Presença
Luz
Pressão

## Slide 4: Introdução
Exemplo de Atuadores
Motores
Lâmpadas

## Slide 5: Introdução
Dispositivo embarcado: um computador desenvolvido para o único propósito da sua aplicação, ao invés de prover um sistema computacional generalizado.
  Exemplos:

## Slide 6: Introdução
Transdutor inteligente

## Slide 7: Introdução
Objeto
O mundo é analógico
Sensores
Atuadores
Conversores
AD/DA
Dispositivo Embarcado
Interface de Comunicação
Informação
Servidor
Dados

## Slide 8: Exemplos de Aplicações
Design e Marketing de Produto – Sensores podem reportar exatamente onde, quando e como um produto é usado para ajudar em processos de design e marketing.

## Slide 9: Exemplos de Aplicações
Manutenção de Produto – Informação sobre desgaste de componentes pode ajudar a cortar custos de manutenção e operação, além de identificar potenciais falhas de equipamento antes que quebrem completamente.

## Slide 10: Introdução
Vendas de Produtos – Monitorando a condição e o uso de componentes conectados, PMEs (Pequenas e Médias Empresas) podem prever quando consumidores precisarão de peças de substituição e garantir que tenham os produtos certos disponíveis no inventário.

## Slide 11: Introdução
Engenharia de Produto – Monitorar condições das máquinas, configurações e uso pode resultar em ajustes que podem melhorar escolhas de materiais e de design.

## Slide 12: Exemplos de Aplicações
Logística – Sensores em grandes contêineres de entrega podem receber dados em tempo real sobre onde está um pacote, qual a frequência de manuseio e qual sua condição.

## Slide 13: Exemplos de Aplicações
Manutenção de Frota – Sensores podem ser usados para monitorar velocidade, quilômetros por litro, quilometragem, número de paradas e saúde do motor para frotas de serviço de campo.

## Slide 14: Exemplos de Aplicações
Transporte – PMEs podem oferecer serviços baseados em aplicações de Internet das Coisas para promover a tendência de cidade inteligente.

## Slide 15: Exemplos de Aplicações
Agricultura – Sensores podem ser usados para monitorar temperatura do ar, do solo, velocidade do vento, umidade, radiação solar, probabilidade de chuva, umidade das folhas e coloração das frutas.

## Slide 16: Exemplos de Aplicações
Medicina – os médicos e hospitais podem coletar e organizar dados vindos de dispositivos médicos conectados, incluindo wearables e monitores de saúde instalados nas casas.

## Slide 17: Smart City

## Slide 18: Internet das Coisas

## Slide 20: Exemplos

## Slide 21: Exemplos

## Slide 22: Exemplos de Protocolo de IoT

## Slide 23: Protocolos IoT - Camada Enlace
Ethernet (IEEE 802.3)

## Slide 24: Protocolos IoT - Camada Enlace
Wi-Fi (IEEE 802.11)

## Slide 25: Protocolos IoT - Camada Enlace
Redes Móveis - GSM/GPRS (com redes 3G e 4G) são os mais conhecidos quando estamos falando de redes móveis.

## Slide 26: Protocolos IoT - Camada Enlace
LPWA – Low Power Wide Area -> são redes voltadas para baixo consumo de energia e que conseguem trafegar dados a longa distância (distância exata depende de vários fatores que podem atenuar o sinal de rádio-frequência, faixa de km).
Módulo ESP32 LoRa SX1276 868/915Mhz com OLED

## Slide 27: Protocolos IoT - Camada Enlace
6LoWPAN – IPv6 over Low power Wireless Personal Area Network - Baseado no IPv6, temos a tecnologia 6loWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Network), que permite trafegar dados via IPv6 pela rede WPAN padrão 802.15.4. Quando nos referimos a WPAN (Wireless Personal Area Network), falamos de curtas distâncias. Um bom exemplo de WPAN é a rede formada entre um mouse sem fio e o dongle bluetooth USB.

## Slide 28: Protocolos IoT - Camada de Transporte
TCP / UDP - Transmission Control Protocol (TCP) / User Datagram Protocol (UDP)

## Slide 29: Protocolos IoT - Camada de Aplicação
MQTT – Message Queue Telemetry Transport

## Slide 30: Protocolo MQTT
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de comunicação máquina para máquina (M2M - Machine to Machine) com foco em Internet of Things (IoT) que funciona em cima do protocolo TCP/IP.
No modo de Request/ Response

## Slide 31: Protocolo MQTT
No padrão Observer possuímos dois atores principais: os observadores (observer) e o sujeito (subject).

## Slide 32: Protocolo MQTT
O Padrão Publish-Subscribe é muito parecido com o padrão Observe, porém nesse caso adicionamos o papel do Broker, que é responsável por filtrar as mensagens e saber exatamente para quem enviar. Dessa forma, o publisher e subscriber não precisam se conhecer diretamente e apenas precisam conhecer o Broker, que é quem fará a notificação da mudança de estados e enviará essa informação para aqueles que tiverem inscritos no tópico referenciado.

## Slide 33: Como funciona
Atores do Sistema
  Broker
O Broker é o servidor intermediário da informação. É ele quem recebe os dados enviados pelos sensores e é nele onde esses dados são tratados e passados adiante. Podem existir mais de um broker em um sistema, que vão compartilhar os dados recebidos entre si baseado nos clientes que possuem e nos dados requisitados por eles.
  Cliente
O Cliente possui duas áreas de atuação sobre a informação: Postagem e Recebimento, "publish" e "subscriber", respectivamente. Ele pode escolher em qual área atuar, sendo possível trabalhar na Postagem, no Recebimento ou nos dois ao mesmo tempo. Mas independente de qual caso ele escolha, sempre será necessária a presença de um Broker para realizar a intermediação dos dados entre todos os clientes.

## Slide 34: Internet das Coisas - MQTT
Tipos de mensagens
Primeiramente iremos falar dos 3 principais tipos de mensagem e em seguida teremos uma tabela com todos os tipos de mensagens disponiveis no protocolo e repestivos valores que devem ser enviados no header para identificar a mensagem.
  Connect
Tenta criar uma conexão com o Broker e espera até que a conexão seja estabelecida, começando a escutar as mensagens publicadas.
  Disconnect
Espera que até o cliente terminar alguma ação que esteja realizado e finaliza a conexão TCP/IP, parando assim de escutar as mensagens que serão publicadas.
  Publish
Retorna a informação que foi enviada pelo cliente MQTT.

## Slide 35
Valor | Nome | Direção | Descrição
0 | Reservado | Proibido | Reservado
1 | CONNECT | Cliente para Servidor | Requisição do cliente para conectar ao servidor
2 | CONNACK | Servidor para Cliente | Reconhecimento da conexão
3 | PUBLISH | Cliente para Servidor ou Servidor para cliente | Publicar mensagem
4 | PUBACK | Cliente para Servidor ou Servidor para cliente | Reconhecimento da publicação
5 | PUBREC | Publicação recebida | Publicação recebida(parte 2 do QoS=1)
6 | PUBREL | Cliente para Servidor ou Servidor para cliente | Publicação lançada(parte 2 do QoS=2)
7 | PUBCOMP | Cliente para Servidor ou Servidor para cliente | Publicação completa(parte 3 do QoS=2)
8 | SUBSCRIBE | Cliente para Servidor | Pedido de inscrição
9 | SUBACK | Servidor para cliente | Reconhcimento de inscrição
10 | UNSUBSCRIBE | Cliente para Servidor | Pedido de desinsção
11 | UNSUBACK | Servidor para cliente | Reconhecimento desinscrição
12 | PINGREQ | Requisição | Requisição PING
13 | PINGRESP | Servidor para cliente | Resposta PING
14 | DISCONNECTy | Cliente para Servidor | Cliente esta desconectado
15 | Reservado | Proibido | Reservado
Tabela de mensagens

## Slide 36: Como usar o protocolo MQTT
Linguagens de programação:
Python
JavaScript
C#
C++
Java

## Slide 37: Vantagens
O baixo consumo de memória,
Baixa necessidade de processamento para o envio de mensagem;
Baixo consumo de banda.
Quais as vantagens do MQTT sobre o HTTP?
As vantagens são: baixo consumo de memória, a baixa necessidade de processamento para o envio de mensagem e o baixo consumo de banda. A primeira referente a necessidade de armazenar apenas a informação dos brokers que estão conectados e os tópicos e ao envio de pacotes pequenos, considerando que o mqtt possui um header mais enxuto.
Qual o tamanho do header fixo do MQTT?
2 bytes

## Slide 38: Aplicações com Arduino
Características: – Microcontrolador ATmega328; – 5V de tensão de operação; – Tensão de entrada (recomendado) de 7 a12V; – Tensão de entrada (limites) de 6 a 20V; – 14 pinos de E / S digitais (6 podem ser saídas PWM); – 6 pinos de entrada analógica; – 40mA de corrente contínua por pino de entrada/saída em 5V; – 50mA de corrente contínua para o pino de 3.3V; – Memória Flash de 32 KB, onde 0,5 KB é usada pelo bootloader; – SRAM de 2 KB; – EEPROM de 1 KB; – Velocidade de clock de 16 MHz;

## Slide 39: ESP8266
https://www.filipeflop.com/universidade/aprenda-iot-em-casa-iniciante/aula-6-como-programar-o-esp8266-nodemcu/

## Slide 40: Componentes Eletrônicos
Proto board

## Slide 41: Componentes Eletrônicos
Diodo

## Slide 42: Componentes Eletrônicos
Transistor

## Slide 43: Componentes Eletrônicos

## Slide 44: Componentes Eletrônicos

## Slide 45: Componentes Eletrônicos
LED – Light Emitter Diod

## Slide 46: Componentes Eletrônicos

## Slide 47: Digital – Analógico

## Slide 48: Componentes Eletrônicos

## Slide 49: Arduinos

## Slide 50: Shields para Arduino

## Slide 55: Vamos Praticar
Simulador online e gratuito Tinkercad:
https://www.tinkercad.com/

## Slide 56
Desenvolva um circuito para ligar e desligar um LED no Tinkercad.
Desenvolva um programa para piscar um LED ao precionar um botão.
Vamos Praticar